10 BIT ADC
0 to 1024
Voltage Reference	V/Step
5.00	4.883mV
2.048	2.00mV

Voltage	VDR (R1 = 3k, R2=2k)	Counts (2.048VREF)
4.20V	1.68V	840
4.00	1.60	800
3.30V	1.32V	660
3.00V	1.20V	600
2.80V	1.12	560

Current Calculations (1:1)

Current (A)	Voltage (V)	Counts (2.048 Vref)
1.2	1.2V	600
1.0	1V	500
0.5	500mV	250
0.25	250mV	125
0.1	100mV	50
0.01	10mV	5

4.954V/10ohms = 495mA, adc 252

4.035V/4.1 ohms = 4.035VDC, IVB=0.984V, SP = 530
4.108V/4.1ohms=1A, IVB = 1.00VDC, SP = 540

ADC = 753, VFB=1.500VDC, Lithium voltage = 3.771 measured.